## Slide 1: Aufgabe 3

## Slide 2: Einführung Gelenksingularitäten
Merkmale
zwei Achsen kollinear  liegen auf einer Linie
Anzahl Freiheitsgrade wird reduziert
Überprüfung
det(J) = 0
Anzahl Iterationen bei IK
Inverse Kinematik
Gelenkwinkel aus Endeffektorposition bestimmen:
Bsp.: Ellenbogensingularität bei KUKA LBR iiwa 14 R820
gestreckter Arm

## Slide 3: Ellenbogensingularität (instabiler Zustand)
Daten
Endeffektorposition = (0; 0; 1.31) (x; y; z)
Endeffektororientierung = (0; -1.57; 0) (Roll; Pitch; Yaw)
Anzahl Iterationen = 5000
Berechnungsdauer = 0,966 s
Fazit
Iterationsanzahl geht scheinbar gegen Unendlich
sichere Singularität, instabiler Zustand
Hinweis: -1.57 =

## Slide 4: Fast-Singularität
Überlegung
Ableitung von Ellenbogensingularität
eingeknickter Arm  wieder mehr Freiheitsgrade
Endeffektor direkt über Basis (Basissingularität?)
Beobachtung der Iterationsanzahl

## Slide 5: Fast-Singularität
Daten
Endeffektorposition = (0; 0; 1.30) (x; y; z)
Endeffektororientierung = (0; -1.57; 0) (Roll; Pitch; Yaw)
Anzahl Iterationen = ca. 162 … 985
Berechnungsdauer = ca. 0,033 … 0,112 s
Fazit:
theoretisch trotzdem Singularität, da zwei Achsen kollinear & Endeffektor über Basis
Iterationsanzahl nicht unendlich  keine sichere Singularität, aber auch kein stabiler Zustand

## Slide 6: Nicht-Singularität (stabiler Zustand)
Überlegung
kein Singularitätskriterium erfüllen
Ausprobieren
Beobachtung der Iterationsanzahl
Daten
Endeffektorposition = (0.2; 0.6; 0.4) (x; y; z)
Endeffektororientierung = (1.57; 0; 0) (Roll; Pitch; Yaw)
Anzahl Iterationen = 28
Berechnungsdauer = 0,0065 s
Fazit
gleich bleibende, niedrige Iterationsanzahl
stabile Konfiguration

## Slide 7: Aufgabe 7

## Slide 8: Einführung dezentrale PD-Regler
Funktion
Vorteile
einfache Implementierung
ohne dynamisches Modell
Regelung nur mit Positions- und Geschwindigkeitsdifferenzen
Nachteile
fehlende Kompensation nichtlinearer Effekte (zb. Corioliskräfte, Trägheit)
nur langsame Bewegungen und niedrige Lasten
Neuabstimmung des Reglers bei neuen Lasten und Geschwindigkeiten

## Slide 9: Simulationsablauf
Laden d. Roboters & Spezifikation d. Bahnpunkte
Trajektorienplanung im Gelenkraum mittels IK
Erzeugung einer Bahn mit trapeziodalem Geschwindigkeitsprofil  glatte Bewegung unter Einhaltung d. kinematischen & dynamischen Beschränkungen

## Slide 10: Auswertung
kaum Abweichungen bei niedrigen Geschwindigkeiten ohne Last
gleichmäßige, sprunglose Bewegung der Gelenke

## Slide 11: Vergleich RSTB-Doku
Kriterium | Bsp. RSTB-Doku | Unsere Umsetzung
Trajektorienraum | Gelenkraum & Arbeitsraum | Gelenkraum
IK-Verwendung | Arbeitsraum, dann Umwandlung in Gelenkraum | Direkte Bahnpunktberechnung
Trajektorienerzeugung | Zwei Funktionen, getrennt für Arbeits- und Gelenkraum | Trapveltraj  trapeziodale Bewegung im Gelenkraum
Simulation | ODE-Solver  Simulation & Berechnung d. Dynamik | Simulation d. Regelung in Simulink